## Slide 1: PowerTech
Разработка отечественного двигателя для БАС

## Slide 2: О проекте
Цель
Провести НИОКР, чтобы исследовать перспективные концепции двигателей для БАС и подготовить информационную базу для дальнейшей разработки прототипа
Задачи проекта:
Сформировать гипотезы для упрощения производства и улучшения характеристик двигателя
Разработать материалы, достаточные для создания прототипа двигателя, пригодного для серийного производства БАС
Освоить методы исследования технических решений в двигателестроении и их рыночного потенциала
2

## Slide 3: Какие проблемы решаем
Основные проблемы
Технологическое отставание. Нет доступа к современным технологиям, локализация компонентов 40%, импорт оборудования 75%.
Импортозависимость. Редкоземельные магниты, электроника ~100%, цены выше в 2-10 раз.
Производственные ограничения. Единичные предприятия в РФ, низкие объемы выпуска <100 тыс. изделий в год.
3

## Slide 4: Какие проблемы решаем
При этом планируемый рост производства гражданских БПЛА до 2028г. — 25% в год
Основные проблемы
Технологическое отставание. Нет доступа к современным технологиям, локализация компонентов 40%, импорт оборудования 75%.
Импортозависимость. Редкоземельные магниты, электроника ~100%, цены выше в 2-10 раз.
Производственные ограничения. Единичные предприятия в РФ, низкие объемы выпуска <100 тыс. изделий в год.
3

## Slide 5: #1 Мини-ТРД
Компактный турбореактивный двигатель
Высокие скорость, маневренность и высота полёта — превосходство над электрическими и поршневыми двигателями.
Причины выбора:
4

## Slide 6: Конструкция и принцип работы
ТРД работает по циклу сжатия, сгорания и расширения.
Воздух поступает через воздухозаборник (вентилятор) и сжимается компрессором, после чего смесь с топливом сгорает в камере сгорания, образуя горячие газы
Основные этапы — всасывание, сжатие, сгорание, расширение и выброс газов
5

## Slide 7: Конструкция и принцип работы
ТРД работает по циклу сжатия, сгорания и расширения.
Воздух поступает через воздухозаборник (вентилятор) и сжимается компрессором, после чего смесь с топливом сгорает в камере сгорания, образуя горячие газы
Эти газы расширяются, проходя через турбину, которая приводит в движение компрессор
Основные этапы — всасывание, сжатие, сгорание, расширение и выброс газов
5

## Slide 8: Конструкция и принцип работы
ТРД работает по циклу сжатия, сгорания и расширения.
Воздух поступает через воздухозаборник (вентилятор) и сжимается компрессором, после чего смесь с топливом сгорает в камере сгорания, образуя горячие газы
Эти газы расширяются, проходя через турбину, которая приводит в движение компрессор
Расширяющиеся газы выбрасываются через реактивное сопло, создавая реактивную тягу, обеспечивающую движение
Основные этапы — всасывание, сжатие, сгорание, расширение и выброс газов
5

## Slide 9: Характеристики
Основные характеристики
КПД
18 – 24 %
Тяга
6 – 16 кгс
Частота вращения
~150000 об/мин
Масса
~0.9 кг
Взлётная масса
до 30 кг
Ресурс
≥500 часов
Преимущества
Высокая тяга (до 190H)
Компактность (диаметр от 7 до 11 см)
Маневренность
6

## Slide 10: Характеристики
Основные характеристики
КПД
18 – 24 %
Тяга
6 – 16 кгс
Частота вращения
~150000 об/мин
Масса
~0.9 кг
Взлётная масса
до 30 кг
Ресурс
≥500 часов
Преимущества
Высокая тяга (до 190H)
Компактность (диаметр от 7 до 11 см)
Маневренность
Недостатки
Технологическое отставание
Сложность изготовления
Дорогое обслуживание (замена подшипников каждые 25 часов)
6

## Slide 11: Примеры применения ТРД в БАС
Военные БАС:
Разведывательные: RQ-170 Sentinel (скорость 900 км/ч), MQ-20 Avenger (1,5 т нагрузки на высоте 18 км)
Ударные: Wing Loong-10 (620 км/ч, ракеты «воздух-земля»)
Специализированные задачи:
7
Мишени: MQM-178 Firejet (имитатор сверхзвуковых целей), БЛА «Дань» (тяга 120 кгс, 9000 м)
Авиационные средства поражения: противокорабельная ракета (ТРД TEI-TJ300, тяга 1,4 кН)

## Slide 12: Стоимость сборки
Расходники (без контроллера)
65 000 р + лопатки
Оборудование
430 000 р +++
8

## Slide 13: Технические вызовы разработки МТРД
Деформация лопаток:
Высокие температуры приводят к деформации лопаток в процессе длительной работы
Решение:
Оптимизация геометрии и контроль температуры
Вибрации:
Высокие обороты вызывают вибрации
Решение:
Высокоточная балансировка и жесткий корпус
9
Ограниченные данные
Недостаточно данных о нагрузках на двигатель в реальных условиях эксплуатации БАС
Решение:
Испытания на стенде с датчиками деформации

## Slide 14: Выводы об МТРД
Ценность продолжения исследования:
Высокая тяга при компактных размерах
Перспективы в БВС, выполняющих специализированные задачи
Наш ТРД — уравнение, в котором материалы, точность и терпение дают тягу.
10

## Slide 15: Выводы об МТРД
Ценность продолжения исследования:
Высокая тяга при компактных размерах
Перспективы в БВС, выполняющих специализированные задачи
Перспективы модернизации:
Повышение КПД: важное значение для увеличения дальности и продолжительности полёта БАС
Упрощение конструкции и снижение стоимости: разработка более простых конструкций с использованием современных материалов и технологий
Миниатюризация и снижение веса: это важно для расширения спектра его применений в БАС
Повышение долговечности и увеличение ресурса
Наш ТРД — уравнение, в котором материалы, точность и терпение дают тягу.
10

## Slide 16: #2 PMSM
Синхронный высокоскоростной двигатель с постоянными магнитами
PMSM обеспечивает наилучшие показатели энергоэффективности среди электродвигателей
Причины выбора:
11

## Slide 17: Конструкция и принцип работы
PMSM работает, преобразуя энергию взаимодействия между магнитными полями постоянных магнитов ротора и обмоток статора в механическое вращение
При подаче трехфазного переменного тока на обмотки статора создается вращающееся магнитное поле
Магнитное поле, cоздаваемое током статора, взаимодействует с магнитными, полюсами ротора.
Крутящий момент: сила взаимодействия между вращающимся магнитным полем статора и магнитными полюсами ротора создает крутящий момент, заставляя ротор вращаться синхронно с вращающимся магнитным полем статора
Принцип работы:
12

## Slide 18: Характеристики
Основные характеристики
КПД
80 – 88 %
Мощность
300 Вт
Масса
~0.9 кг*
Взлётная масса
до 5 кг
Преимущества
Высокий КПД и скорость
Плавный момент* (пульсации<4%)
Высокая точность управления
*BLDC — это бесколлекторный электродвигатель постоянного тока. Наиболее простой и известный тип электродвигателя.
13

## Slide 19: Характеристики
Основные характеристики
КПД
80 – 88 %
Мощность
300 Вт
Масса
~0.9 кг*
Взлётная масса
до 5 кг
Преимущества
Высокий КПД и скорость
Плавный момент* (пульсации<4%)
Высокая точность управления
Недостатки
Высокая стоимость пр-ва относительно BLDC*
Необходимость в точных расчётах
Импортозависимость
*BLDC — это бесколлекторный электродвигатель постоянного тока. Наиболее простой и известный тип электродвигателя.
13

## Slide 20: Примеры применения в БАС
Мини-БПЛА для аэрофотосъемки (DJI Mavic 3 Pro (DJI RC))
Гоночные дроны (SPEEDY BEE Master 5 V2 DJI O3 ELRS Version 5-inch FPV Racing Drone
14

## Slide 21: Стоимость сборки
Расходники вместе с контроллером
113 000 р
Оборудование заказ запчастей
430 000 р +++
15

## Slide 22: #3 ПуВРД
Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
ПуВРД — не идеальная, но простая и работающая технология
Причины выбора:
16

## Slide 23: Принцип работы
Тяга создаётся за счёт реакции продуктов сгорания топлива с кислородом
Цикл работы:
Впуск: воздух подаётся и сжимается в диффузоре, впрыскивается топливо. За счёт разрежения открываются клапаны, топливно-воздушная смесь попадает в камеру сгорания
Клапаны
Выхлоп
Воздухазаборник и впрыск топлива
Камера сгорания
Раструб
Всё это происходит очень быстро, много раз подряд, создавая пульсирующий поток газов, который и двигает летательный аппарат вперёд
17

## Slide 24: Принцип работы
Тяга создаётся за счёт реакции продуктов сгорания топлива с кислородом
Цикл работы:
Впуск: воздух подаётся и сжимается в диффузоре, впрыскивается топливо. За счёт разрежения открываются клапаны, топливно-воздушная смесь попадает в камеру сгорания
Детонация: смесь воспламеняется от свечи зажигания и происходит вспышка (резкое повышение температуры и давления).
Клапаны
Выхлоп
Воздухазаборник и впрыск топлива
Камера сгорания
Раструб
Всё это происходит очень быстро, много раз подряд, создавая пульсирующий поток газов, который и двигает летательный аппарат вперёд
17

## Slide 25: Принцип работы
Тяга создаётся за счёт реакции продуктов сгорания топлива с кислородом
Цикл работы:
Впуск: воздух подаётся и сжимается в диффузоре, впрыскивается топливо. За счёт разрежения открываются клапаны, топливно-воздушная смесь попадает в камеру сгорания
Детонация: смесь воспламеняется от свечи зажигания и происходит вспышка (резкое повышение температуры и давления).
Выхлоп: давление закрывает клапаны, мешая обратному оттоку газов. Газ с силой выходит через раструб, создавая реактивную тягу
Клапаны
Выхлоп
Воздухазаборник и впрыск топлива
Камера сгорания
Раструб
Всё это происходит очень быстро, много раз подряд, создавая пульсирующий поток газов, который и двигает летательный аппарат вперёд
17

## Slide 26: Принцип работы
Тяга создаётся за счёт реакции продуктов сгорания топлива с кислородом
Цикл работы:
Впуск: воздух подаётся и сжимается в диффузоре, впрыскивается топливо. За счёт разрежения открываются клапаны, топливно-воздушная смесь попадает в камеру сгорания
Детонация: смесь воспламеняется от свечи зажигания и происходит вспышка (резкое повышение температуры и давления).
Выхлоп: давление закрывает клапаны, мешая обратному оттоку газов. Газ с силой выходит через раструб, создавая реактивную тягу
Новый цикл: давление падает, клапаны открываются - цикл повторяется
Клапаны
Выхлоп
Воздухазаборник и впрыск топлива
Камера сгорания
Раструб
Всё это происходит очень быстро, много раз подряд, создавая пульсирующий поток газов, который и двигает летательный аппарат вперёд
17

## Slide 27: Характеристики
Основные характеристики
КПД
5 – 10 %
Тяга
0,2-2,5 Кг
Масса
~0.3 кг
Преимущества
Простота конструкции
Относительно невысокая стоимость
Малый вес: возможна оптимизация до 120 грамм за счёт корпуса из титана
Гибкая топливная система
Легко ремонтируется: требуется только замена клапанов
18

## Slide 28: Характеристики
Основные характеристики
КПД
5 – 10 %
Тяга
0,2-2,5 Кг
Масса
~0.3 кг
Преимущества
Простота конструкции
Относительно невысокая стоимость
Малый вес: возможна оптимизация до 120 грамм за счёт корпуса из титана
Гибкая топливная система
Легко ремонтируется: требуется только замена клапанов
Недостатки
Низкий КПД из-за пульсирующего режима
Высокий уровень шума, до 120-130 Дб
Ограниченная высота полёта, 3-5 км
Недостаток реальных расчётов
Деформация камеры и клапанов
Максимальная тяга - только при движении
18

## Slide 29: Примеры применения в БАС
Скоростные разведывательные и ударные дроны (например, «Гремлин» от DARPA).
Целевые ракеты-мишени (например, AQM-37), имитирующие высокоскоростные воздушные цели
19

## Slide 30: Стоимость сборки
Расходники (без контроллера)
15 800 р
Оборудование
430 000 р +++
20

## Slide 31: Лучшее решение — ТРД/ГТД
ДОСТОИНСТВА
ОГРАНИЧЕНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ
ТРД/ГТД
Высокая тяга при компактных размерах, высокие скорости и дальность полета, маневренность
Низкий КПД. Сложная конструкция. Высокая стоимость обслуживания и производства
Повышение КПД, упрощение конструкции, снижение стоимости, повышение ресурса
PMSM
Высокий КПД, плавный момент, высокая точность управления
Высокая стоимость. Зависимость от импорта
Снижение стоимости, импортозамещение
ПуВРД
Малый вес, компактность, простота конструкции для быстрого прототипирования
Очень низкий КПД. Высокий уровень шума. Ограниченный ресурс. Вредные выбросы
Увеличение КПД и долговечности, снижение шума и снижение выбросов
21

## Slide 32: Ценность нашего исследования
Систематизация знаний. Выявили удачные концепции двигателей и собрана информативная база.
Оценка экономической целесообразности. Получили информацию о потенциальной стоимости самостоятельной разработки двигателей по прототипам.
Поиск и создание технической документации. Разработали чертежи и модели двигателей, сформировали рекомендации по сборке и подбору материалов.
Установление контактов. Собрали данные о контрагентах, способных посодействовать в исследовании, разработке и производстве.
Выявление потребностей рынка. Определили «боли» рынка, создающие основу для разработки инновационных решений.
22

## Slide 33: Команда
Дошли до конца:
Валентина Белокопытова — PM, куратор направления ПуВРД
Александр Коржов — 3D-Моделировщик, куратор научно-исследовательского процесса
Андрей Гейко — квалифицированный заказчик БАС, куратор направления ГТД/ТРД
Евгений Вильготский — инженер по сборке БАС, куратор направления PMSM
Игорь Данилов — Закупщик в сфере БАС, аналитик
23

## Slide 34
Ушли в середине пути:
Николай Жуковец — 3D-Моделировщик, куратор направления УЗ-гибридов и дроны-аэростаты
Анна Давыдова — Закупщик в сфере БАС, аналитик
Ольга Макаренко — специалист по сертификации, методист-идеолог
Очень старался, но не смог полноценно участвовать
Андрей Хомяк — 3D-Моделировщик
23

## Slide 35: Благодарности
Всей команде — за посильный вклад каждого. Тем, кто дошёл до конца — за упорство, старание, надёжность и целеустремлённость
Ивану Рубану и Аркадию Ключикову — за смелость и амбиции, умную критику, терпение и лояльность
Дмитрию Зиновьеву — за реальную помощь и огромную моральную поддержку
Ирине Вашинко и Алексею Костину — за моральную поддержку, глубокие инсайты, человечность и юмор. За заботу о каждом из нас
24

## Slide 36
Даниилу Дедкову — за высокий уровень организации процессов
Семёну Емельянову и Илье Павлову — за ценные подсказки и помощь в поиске информации
Алексею Семёнову (#43) — за бескорыстную помощь
Илье Трубникову — за благородство, поддержку и мудрость, экспертные подсказки, серьёзность и конструктив
24

## Slide 37: Ссылки на материалы
25
PMSM
ТРД
ПуВРД